## Slide 1: ICMP协议

## Slide 2
Internet控制消息协议ICMP（Internet Control Message Protocol）是网络层的一个重要协议。ICMP协议用来在网络设备间传递各种差错和控制信息，并对于收集各种网络信息、诊断和排除各种网络故障等方面起着至关重要的作用。使用基于ICMP的应用时，需要对ICMP的工作原理非常熟悉。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  描述ICMP的应用场景
  理解常见的ICMP报文类型
  掌握Ping和Tracert的应用

## Slide 4: ICMP
ICMP用来传递差错、控制、查询等信息。
Message
Return Message
主机 A
Notes: ICMP是TCP/IP协议簇的核心协议之一，它用于在IP网络设备之间发送控制报文，传递差错、控制、查询等信息。

## Slide 5: ICMP重定向
20.0.0.1/24
20.0.0.2/24
10.0.0.200/24
10.0.0.100/24
IP地址:10.0.0.1/24
默认网关: 10.0.0.100/24
ICMP 重定向
①
③
②
主机 A
服务器 A
RTA
RTB
Notes: ICMP Redirect重定向消息用于支持路由功能。如图所示，主机A希望发送报文到服务器A，于是根据配置的默认网关地址向网关RTB发送报文。网关RTB收到报文后，检查报文信息，发现报文应该转发到与源主机在同一网段的另一个网关设备RTA，因为此转发路径是更优的路径，所以RTB会向主机发送一个Redirect消息，通知主机直接向另一个网关RTA发送该报文。主机收到Redirect消息后，会向RTA发送报文，然后RTA会将该报文再转发给服务器A。

## Slide 6: ICMP数据包格式
Type表示ICMP消息类型，Code表示同一消息类型中的不同信息。
0
7
15
31
IP Header
ICMP
Type
Code
Checksum
ICMP的报文内容（不同类型和代码标识不同的内容）
FCS
Ethernet_II Header
Notes: ICMP消息封装在IP报文中。ICMP消息的格式取决于Type和Code字段，其中Type字段为消息类型，Code字段包含该消息类型的具体参数。后面的校验和字段用于检查消息是否完整。消息中包含32比特的可变参数，这个字段一般不使用，通常设置为0。在ICMP Redirect消息中，这个字段用来指定网关IP地址，主机根据这个地址将报文重定向到指定网关。在Echo请求消息中，这个字段包含标识符和序号，源端根据这两个参数将收到的回复消息与本端发送的Echo请求消息进行关联。尤其是当源端向目的端发送了多个Echo请求消息时，需要根据标识符和序号将Echo请求和回复消息进行一一对应。

## Slide 7: ICMP消息类型和编码类型
类型 | 编码 | 描述
0 | 0 | Echo Reply
3 | 0 | 网络不可达
3 | 1 | 主机不可达
3 | 2 | 协议不可达
3 | 3 | 端口不可达
5 | 0 | 重定向
8 | 0 | Echo Request
Notes: ICMP定义了多种消息类型，并用于不同的场景。有些消息不需要Code字段来描述具体类型参数，仅用Type字段表示消息类型。比如，ICMP Echo回复消息的Type字段设置为0。
有些ICMP消息使用Type字段定义消息大类，用Code字段表示消息的具体类型。比如，类型为3的消息表示目的不可达，不同的Code值表示不可达的原因，包括目的网络不可达（Code=0）、目的主机不可达（Code=1）、协议不可达（Code=2）、目的TCP/UDP端口不可达（Code=3）等。

## Slide 8: ICMP应用-Ping
RTA
RTB
.1
.2
<RTA>ping ?
STRING<1-255> IP address or hostname of a remote system
-a Select source IP address, the default is the IP address of the
output interface
-c Specify the number of echo requests to be sent, the default is
5
-d Specify the SO_DEBUG option on the socket being used
-f Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only)
-h Specify TTL value for echo requests to be sent, the default is
255
-i Select the interface sending packets
……
10.0.0.0/24
Notes: ICMP的一个典型应用是Ping。Ping是检测网络连通性的常用工具，同时也能够收集其他相关信息。用户可以在Ping命令中指定不同参数，如ICMP报文长度、发送的ICMP报文个数、等待回复响应的超时时间等，设备根据配置的参数来构造并发送ICMP报文，进行Ping测试。
Ping常用的配置参数说明如下：
1. -a source-ip-address指定发送ICMP ECHO-REQUEST报文的源IP地址。如果不指定源IP地址，将采用出接口的IP地址作为ICMP ECHO-REQUEST报文发送的源地址。
2. -c count指定发送ICMP ECHO-REQUEST报文次数。缺省情况下发送5个ICMP ECHO-REQUEST报文。
3. -h ttl-value指定TTL的值。缺省值是255。
4. -t timeout指定发送完ICMP ECHO-REQUEST后，等待ICMP ECHO-REPLY的超时时间。