## Slide 1: 交换网络基础

## Slide 2
常见的以太网设备包括Hub、交换机等。交换机工作在数据链路层，它有效地隔离了以太网中的冲突域，极大地提升了以太网的性能。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  掌握交换机的基本工作原理
  掌握交换机的基本配置

## Slide 4: 小型交换网络
交换机工作在数据链路层，转发数据帧。
SWA
主机A
主机C
主机B
IP: 10.1.1.1/24
MAC:00-01-02-03-04-AA
IP: 10.1.1.2/24
MAC:00-01-02-03-04-BB
IP: 10.1.1.3/24
MAC:00-01-02-03-04-CC
G0/0/1
G0/0/2
G0/0/3
Notes: 随着企业网络的发展，越来越多的用户需要接入到网络，交换机提供的大量的接入端口能够很好地满足这种需求。同时，交换机也彻底解决了困扰早期以太网的冲突问题，极大地提升了以太网的性能，同时也提高了以太网的安全性。
交换机工作在数据链路层，对数据帧进行操作。在收到数据帧后，交换机会根据数据帧的头部信息对数据帧进行转发。
接下来我们以小型交换网络为例，讲解交换机的基本工作原理。

## Slide 5: 交换机的转发行为
泛洪（Flooding）
转发（Forwarding）
丢弃（Discarding）
Notes: 交换机中有一个MAC地址表，里面存放了MAC地址与交换机端口的映射关系。MAC地址表也称为CAM（Content Addressable Memory）表。
如图所示，交换机对帧的转发操作行为一共有三种：泛洪（Flooding），转发（Forwarding），丢弃（Discarding）。
泛洪：交换机把从某一端口进来的帧通过所有其它的端口转发出去（注意，“所有其它的端口”是指除了这个帧进入交换机的那个端口以外的所有端口）。
转发：交换机把从某一端口进来的帧通过另一个端口转发出去（注意，“另一个端口”不能是这个帧进入交换机的那个端口）。
丢弃：交换机把从某一端口进来的帧直接丢弃。
交换机的基本工作原理可以概括地描述如下：
如果进入交换机的是一个单播帧，则交换机会去MAC地址表中查找这个帧的目的MAC地址。
1）如果查不到这个MAC地址，则交换机执行泛洪操作。
2）如果查到了这个MAC地址，则比较这个MAC地址在MAC地址表中对应的端口是不是这个帧进入交换机的那个端口。如果不是，则交换机执行转发操作。如果是，则交换机执行丢弃操作。
如果进入交换机的是一个广播帧，则交换机不会去查MAC地址表，而是直接执行泛洪操作。
如果进入交换机的是一个组播帧，则交换机的处理行为比较复杂，超出了这里的学习范围，所以略去不讲。另外，交换机还具有学习能力。当一个帧进入交换机后，交换机会检查这个帧的源MAC地址，并将该源MAC地址与这个帧进入交换机的那个端口进行映射，然后将这个映射关系存放进MAC地址表。

## Slide 6: 交换机初始状态
初始状态下，交换机MAC地址表为空。
SWA
IP: 10.1.1.1/24
MAC:00-01-02-03-04-AA
IP: 10.1.1.2/24
MAC:00-01-02-03-04-BB
IP: 10.1.1.3/24
MAC:00-01-02-03-04-CC
主机A
主机C
主机B
G0/0/1
G0/0/2
G0/0/3
MAC地址表
MAC | 接口
Notes: 初始状态下，交换机并不知道所连接主机的MAC地址，所以MAC地址表为空。本例中，SWA为初始状态，在收到主机A发送的数据帧之前，MAC地址表中没有任何表项。

## Slide 7: 学习MAC地址
交换机将收到的数据帧的源MAC地址和对应接口记录到MAC地址表中。
00-01-02-03-04-AA
FF-FF-FF-FF-FF-FF
ARP
Dec.Mac
Src.Mac
SWA
IP: 10.1.1.1/24
MAC:00-01-02-03-04-AA
IP: 10.1.1.2/24
MAC:00-01-02-03-04-BB
IP: 10.1.1.3/24
MAC:00-01-02-03-04-CC
G0/0/1
G0/0/2
G0/0/3
MAC | 接口
00-01-02-03-04-AA | G0/0/1
主机A
主机C
主机B
MAC地址表
Notes: 主机A发送数据给主机C时，一般会首先发送ARP请求来获取主机C的MAC地址，此ARP请求帧中的目的MAC地址是广播地址，源MAC地址是自己的MAC地址。SWA收到该帧后，会将源MAC地址和接收端口的映射关系添加到MAC地址表中。缺省情况下，X7系列交换机学习到的MAC地址表项的老化时间为300秒。如果在老化时间内再次收到主机A发送的数据帧，SWA中保存的主机A的MAC地址和G0/0/1的映射的老化时间会被刷新。此后，如果交换机收到目标MAC地址为00-01-02-03-04-AA的数据帧时，都将通过G0/0/1端口转发。

## Slide 8: 转发数据帧
MAC | 接口
00-01-02-03-04-AA | G0/0/1
当数据帧的目的MAC地址不在MAC表中，或者目的MAC地址为广播地址时，交换机会泛洪该帧。
00-01-02-03-04-AA
FF-FF-FF-FF-FF-FF
ARP
SWA
IP: 10.1.1.1/24
MAC:00-01-02-03-04-AA
IP: 10.1.1.2/24
MAC:00-01-02-03-04-BB
IP: 10.1.1.3/24
MAC:00-01-02-03-04-CC
主机A
主机C
主机B
G0/0/1
G0/0/2
G0/0/3
Dec.Mac
Src.Mac
MAC地址表
Notes: 本例中主机A发送的数据帧的目的MAC地址为广播地址，所以交换机会将此数据帧通过G0/0/2和G0/0/3端口广播到主机B和主机C。

## Slide 9: 目标主机回复
交换机根据MAC地址表将目标主机的回复信息单播转发给源主机。
MAC | 接口
00-01-02-03-04-AA | G0/0/1
00-01-02-03-04-CC | G0/0/3
00-01-02-03-04-AA
00-01-02-03-04-CC
ARP
SWA
IP: 10.1.1.1/24
MAC:00-01-02-03-04-AA
IP: 10.1.1.2/24
MAC:00-01-02-03-04-BB
IP: 10.1.1.3/24
MAC:00-01-02-03-04-CC
主机A
主机C
主机B
G0/0/1
G0/0/2
G0/0/3
Dec.Mac
Src.Mac
MAC地址表
Notes: 主机B和主机C接收到此数据帧后，都会查看该ARP数据帧。但是主机B不会回复该帧，主机C会处理该帧并发送ARP回应，此回复数据帧的目的MAC地址为主机A的MAC地址，源MAC地址为主机C的MAC地址。SWA收到回复数据帧时，会将该帧的源MAC地址和接口的映射关系添加到MAC地址表中。如果此映射关系在MAC地址表已经存在，则会被刷新。然后SWA查询MAC地址表，根据帧的目的MAC地址找到对应的转发端口后，从G0/0/1转发此数据帧。

## Slide 10: 基本配置
<SWA>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[SWA]interface GigabitEthernet 0/0/1
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]undo negotiation auto
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]speed 100
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]duplex full
SWA
G0/0/1
主机A
Notes: 早期的以太网的工作模式都是10M半双工的。随着技术的发展，出现了全双工模式，接着又出现了百兆和千兆以太网。采用不同工作模式的设备无法直接相互通信；自协商技术的出现解决了不同以太网工作模式之间的兼容性问题。自协商的内容主要包括双工模式和运行速率。一旦协商通过，链路两端的设备就具有相同的工作参数。
negotiation auto命令用来设置以太网端口的自协商功能。端口是否应该使能自协商模式，要考虑对接双方设备的端口是否都支持自动协商。如果对端设备的以太网端口不支持自协商模式，则需要在本端端口上先使用undo negotiation auto命令配置为非自协商模式。之后，修改本端端口的速率和双工模式保持与对端一致，确保通信正常。
duplex命令用来设置以太网端口的双工模式。GE电口工作速率为1000Mbit/s时，只支持全双工模式，不需要与链路对端的端口共同协商双工模式。
speed命令用来设置端口的工作速率。配置端口的速率和双工模式之前需要先配置端口为非自协商模式。
因产品型号不同，华为交换机可能不支持更改端口双工模式，详见产品手册。

## Slide 11: 配置验证
SWA
G0/0/1
[SWA]display interface GigabitEthernet 0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
……
Speed : 100, Loopback: NONE
Duplex: FULL, Negotiation: DISABLE
主机A
Notes: display interface [ interface-type [ interface-number [.subnumber ] ] ]命令用来查看端口当前运行状态和统计信息。
current state表示端口的物理状态，如果为UP，表示端口处于打开状态。
Line protocol current state表示端口的链路协议状态，如果为UP，表示端口的链路协议处于正常的启动状态。
Speed表示端口的工作速率，SWA的G0/0/1端口工作速率为100Mbit/s。
Duplex表示端口的双工模式，SWA的G0/0/1端口双工模式为全双工。

## Slide 12
  当一台主机从交换机的一个端口移动到另外一个端口时，交换机的MAC地址表会发生什么变化?
Notes: 当一台主机从交换机的一个端口移除时，交换机检测到物理链路Down，因此会从MAC地址表中清除对应主机的MAC表项。一旦主机连接到交换机另外一个端口，交换机会检测到新端口对应的物理链路UP。主机发送报文后，交换机就会学习到主机的MAC地址和新端口的映射关系，并且添加到MAC地址表中。