## Slide 1: 链路状态路由协议-OSPF

## Slide 2
开放式最短路径优先OSPF（Open Shortest Path First）协议是IETF定义的一种基于链路状态的内部网关路由协议。
RIP是一种基于距离矢量算法的路由协议，存在着收敛慢、易产生路由环路、可扩展性差等问题，目前已逐渐被OSPF取代。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  掌握OSPF的工作原理
  掌握OSPF的基本配置

## Slide 4: 开放式最短路径优先（OSPF）
    无环路
    收敛快
    扩展性好
    支持认证
Site B
Site A
Site C
RTB
RTA
RTC
OSPF
OSPF
RIP
Notes: OSPF是一种基于链路状态的路由协议，它从设计上就保证了无路由环路。OSPF支持区域的划分，区域内部的路由器使用SPF最短路径算法保证了区域内部的无环路。OSPF还利用区域间的连接规则保证了区域之间无路由环路。
OSPF支持触发更新，能够快速检测并通告自治系统内的拓扑变化。
OSPF可以解决网络扩容带来的问题。当网络上路由器越来越多，路由信息流量急剧增长的时候，OSPF可以将每个自治系统划分为多个区域，并限制每个区域的范围。OSPF这种分区域的特点，使得OSPF特别适用于大中型网络。OSPF可以提供认证功能。OSPF路由器之间的报文可以配置成必须经过认证才能进行交换。

## Slide 5: OSPF原理介绍
目的网络 | 下一跳 | 开销
..... ..... ..... ..... ..... | ..... ..... ..... ..... ..... | ... ... ... ... ...
LSA 泛洪
LSDB
LSA of RTA
LSA of RTB
LSA of RTC
SPF 算法
路由计算
最短路径树
路由表
Site A
OSPF
RTC
RTA
RTB
Notes: OSPF要求每台运行OSPF的路由器都了解整个网络的链路状态信息，这样才能计算出到达目的地的最优路径。OSPF的收敛过程由链路状态公告LSA（Link State Advertisement）泛洪开始，LSA中包含了路由器已知的接口IP地址、掩码、开销和网络类型等信息。收到LSA的路由器都可以根据LSA提供的信息建立自己的链路状态数据库LSDB（Link State Database），并在LSDB的基础上使用SPF算法进行运算，建立起到达每个网络的最短路径树。最后，通过最短路径树得出到达目的网络的最优路由，并将其加入到IP路由表中。

## Slide 6: OSPF报文
OSPF报文封装在IP报文中，协议号为89。
OSPF报文类型有5种：
  Hello 报文
  DD（Database Description）报文
  LSR（Link State Request）报文
  LSU（Link State Update）报文
  LSACK（Link State Acknowledgment）报文
IP Header
OSPF Protocol Packet
Notes: OSPF直接运行在IP协议之上，使用IP协议号89。
OSPF有五种报文类型，每种报文都使用相同的OSPF报文头。
Hello报文：最常用的一种报文，用于发现、维护邻居关系。并在广播和NBMA（None-Broadcast Multi-Access）类型的网络中选举指定路由器DR（Designated Router）和备份指定路由器BDR（Backup Designated Router）。
DD报文：两台路由器进行LSDB数据库同步时，用DD报文来描述自己的LSDB。DD报文的内容包括LSDB中每一条LSA的头部（LSA的头部可以唯一标识一条LSA）。LSA头部只占一条LSA的整个数据量的一小部分，所以，这样就可以减少路由器之间的协议报文流量。
LSR报文：两台路由器互相交换过DD报文之后，知道对端的路由器有哪些LSA是本地LSDB所缺少的，这时需要发送LSR报文向对方请求缺少的LSA，LSR只包含了所需要的LSA的摘要信息。
LSU报文：用来向对端路由器发送所需要的LSA。
LSACK报文：用来对接收到的LSU报文进行确认。

## Slide 7: DR&BDR选举
DR是基于端口的DR优先级的值进行选举的。
DR (Priority=255)
RTA
RTB
RTC
(Priority=1)
(Priority=1)
BDR
Notes: 在邻居发现完成之后，路由器会根据网段类型进行DR选举。在广播和NBMA网络上，路由器会根据参与选举的每个接口的优先级进行DR选举。优先级取值范围为0-255，值越高越优先。缺省情况下，接口优先级为1。如果一个接口优先级为0，那么该接口将不会参与DR或者BDR的选举。如果优先级相同时，则比较Router ID，值越大越优先被选举为DR。
为了给DR做备份，每个广播和NBMA网络上还要选举一个BDR。BDR也会与网络上所有的路由器建立邻接关系。
为了维护网络上邻接关系的稳定性，如果网络中已经存在DR和BDR，则新添加进该网络的路由器不会成为DR和BDR，不管该路由器的Router Priority是否最大。如果当前DR发生故障，则当前BDR自动成为新的DR，网络中重新选举BDR；如果当前BDR发生故障，则DR不变，重新选举BDR。这种选举机制的目的是为了保持邻接关系的稳定，使拓扑结构的改变对邻接关系的影响尽量小。

## Slide 8: OSPF区域
每个区域都维护一个独立的LSDB。
Area 0是骨干区域，其他区域都必须与此区域相连。
Area 1
Area 2
Area 3
RTA
RTB
RTC
RTF
RTD
Area 0
RTE
RTG
BGP
ASBR
ABR
ABR
Notes: OSPF支持将一组网段组合在一起，这样的一个组合称为一个区域。
划分OSPF区域可以缩小路由器的LSDB规模，减少网络流量。
区域内的详细拓扑信息不向其他区域发送，区域间传递的是抽象的路由信息，而不是详细的描述拓扑结构的链路状态信息。每个区域都有自己的LSDB，不同区域的LSDB是不同的。路由器会为每一个自己所连接到的区域维护一个单独的LSDB。由于详细链路状态信息不会被发布到区域以外，因此LSDB的规模大大缩小了。
Area 0为骨干区域，为了避免区域间路由环路，非骨干区域之间不允许直接相互发布路由信息。因此，每个区域都必须连接到骨干区域。
运行在区域之间的路由器叫做区域边界路由器ABR（Area Boundary Router），它包含所有相连区域的LSDB。自治系统边界路由器ASBR（Autonomous System Boundary Router）是指和其他AS中的路由器交换路由信息的路由器，这种路由器会向整个AS通告AS外部路由信息。
在规模较小的企业网络中，可以把所有的路由器划分到同一个区域中，同一个OSPF区域中的路由器中的LSDB是完全一致的。OSPF区域号可以手动配置，为了便于将来的网络扩展，推荐将该区域号设置为0，即骨干区域。

## Slide 9: OSPF配置
RTA
RTB
Area 0
.1
192.168.1.0/24
.2
G0/0/0
G0/0/0
[RTA]ospf router-id 1.1.1.1
[RTA-ospf-1]area 0
[RTA-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
Notes: 在配置OSPF时，需要首先使能OSPF进程。
命令ospf [process id]用来使能OSPF，在该命令中可以配置进程ID。如果没有配置进程ID，则使用1作为缺省进程ID。
命令ospf [process id] [router-id <router-id>]既可以使能OSPF进程，还同时可以用于配置Router ID。在该命令中，router-id代表路由器的ID。
命令network用于指定运行OSPF协议的接口，在该命令中需要指定一个反掩码。反掩码中，“0”表示此位必须严格匹配，“1”表示该地址可以为任意值。

## Slide 10: 配置验证
  [RTA]display ospf peer
  OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
  Neighbors
  Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.2(GigabitEthernet0/0/0)'s neighbors
  Router ID: 2.2.2.2 Address: 192.168.1.1
  State: Full Mode:Nbr is Slave Priority: 1
  DR: 192.168.1.2 BDR: 192.168.1.1 MTU: 0
  Dead timer due in 40 sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00:00:31
  Authentication Sequence: [ 0 ]
Notes: 命令display ospf peer可以用于查看邻居相关的属性，包括区域、邻居的状态、邻接协商的主从状态以及DR和BDR情况。