## Slide 1: DHCP原理与配置

## Slide 2
在大型企业网络中，会有大量的主机或设备需要获取IP地址等网络参数。如果采用手工配置，工作量大且不好管理，如果有用户擅自修改网络参数，还有可能会造成IP地址冲突等问题。使用动态主机配置协议DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）来分配IP地址等网络参数，可以减少管理员的工作量，避免用户手工配置网络参数时造成的地址冲突。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  掌握DHCP的应用场景
  掌握DHCP的基本原理
  掌握DHCP的基本配置

## Slide 4: DHCP应用场景
DHCP服务器能够为大量主机分配IP地址,并能够集中管理。
DHCP服务器
主机A
主机B
Switch
请求 IP地址
分配 IP 地址
请求 IP地址
Notes: 在大型企业网络中，一般会有大量的主机等终端设备。每个终端都需要配置IP地址等网络参数才能接入网络。在小型网络中，终端数量很少，可以手动配置IP地址。但是在大中型网络中，终端数量很多，手动配置IP地址工作量大，而且配置时容易导致IP地址冲突等错误。
DHCP可以为网络终端动态分配IP地址，解决了手工配置IP地址时的各种问题。

## Slide 5: DHCP报文类型
报文类型 | 含义
DHCP DISCOVER | 客户端用来寻找DHCP服务器。
DHCP OFFER | DHCP服务器用来响应DHCP DISCOVER报文，此报文携带了各种配置信息。
DHCP REQUEST | 客户端请求配置确认，或者续借租期。
DHCP ACK | 服务器对REQUEST报文的确认响应。
DHCP NAK | 服务器对REQUEST报文的拒绝响应。
DHCP RELEASE | 客户端要释放地址时用来通知服务器。
Notes: DHCP客户端初次接入网络时，会发送DHCP发现报文（DHCP Discover），用于查找和定位DHCP服务器。
DHCP服务器在收到DHCP发现报文后，发送DHCP提供报文（DHCP Offer），此报文中包含IP地址等配置信息。
在DHCP客户端收到服务器发送的DHCP提供报文后，会发送DHCP请求报文（DHCP Request），另外在DHCP客户端获取IP地址并重启后，同样也会发送DHCP请求报文，用于确认分配的IP地址等配置信息。DHCP客户端获取的IP地址租期快要到期时，也发送DHCP请求报文向服务器申请延长IP地址租期。
收到DHCP客户端发送的DHCP请求报文后，DHCP服务器会回复DHCP确认报文（DHCP ACK）。客户端收到DHCP确认报文后，会将获取的IP地址等信息进行配置和使用。
如果DHCP服务器收到DHCP-REQUEST报文后，没有找到相应的租约记录，则发送DHCP-NAK报文作为应答，告知DHCP客户端无法分配合适IP地址。
DHCP客户端通过发送DHCP释放报文（DHCP Release）来释放IP地址。收到DHCP释放报文后，DHCP服务器可以把该IP地址分配给其他DHCP客户端。

## Slide 6: 地址池
ARG3系列路由器支持两种地址池：全局地址池和接口地址池。
DHCP 服务器
主机A
Pool1(接口地址池)
2.2.2.0/24
Pool2(全局地址池)
1.1.1.0/24
2.2.2.1/24
Notes: ARG3系列路由器和X7系列交换机都可以作为DHCP服务器，为主机等设备分配IP地址。DHCP服务器的地址池是用来定义分配给主机的IP地址范围，有两种形式。
接口地址池为连接到同一网段的主机或终端分配IP地址。可以在服务器的接口下执行dhcp select interface命令，配置DHCP服务器采用接口地址池的DHCP服务器模式为客户端分配IP地址。
全局地址池为所有连接到DHCP服务器的终端分配IP地址。可以在服务器的接口下执行dhcp select global命令，配置DHCP服务器采用全局地址池的DHCP服务器模式为客户端分配IP地址。
接口地址池的优先级比全局地址池高。配置了全局地址池后，如果又在接口上配置了地址池，客户端将会从接口地址池中获取IP地址。在X7系列交换机上，只能在VLANIF逻辑接口上配置接口地址池。

## Slide 7: DHCP工作原理
DHCP服务器
主机A
DHCP Discover (广播)
DHCP Offer(广播/单播)
DHCP Request (广播)
DHCP ACK(广播/单播)
①
②
③
④
Notes: 为了获取IP地址等配置信息，DHCP客户端需要和DHCP服务器进行报文交互。
首先，DHCP客户端发送DHCP发现报文来发现DHCP服务器。DHCP服务器会选取一个未分配的IP地址，向DHCP客户端发送DHCP提供报文。此报文中包含分配给客户端的IP地址和其他配置信息。如果存在多个DHCP服务器，每个DHCP服务器都会响应。
  如果有多个DHCP服务器向DHCP客户端发送DHCP提供报文，DHCP客户端将会选择收到的第一个DHCP提供报文，然后发送DHCP请求报文，报文中包含请求的IP地址。收到DHCP请求报文后，提供该IP地址的DHCP服务器会向DHCP客户端发送一个DHCP确认报文，包含提供的IP地址和其他配置信息。DHCP客户端收到DHCP确认报文后，会发送免费ARP报文，检查网络中是否有其他主机使用分配的IP地址。如果指定时间内没有收到ARP应答，DHCP客户端会使用这个IP地址。如果有主机使用该IP地址，DHCP客户端会向DHCP服务器发送DHCP拒绝报文，通知服务器该IP地址已被占用。然后DHCP客户端会向服务器重新申请一个IP地址。

## Slide 8: DHCP租期更新
IP租约期限到达50%时，DHCP客户端会请求更新IP地址租约。
DHCP Request (单播 )
DHCP ACK (单播 )
①
②
50% 租期
DHCP服务器
主机A
Notes: 申请到IP地址后，DHCP客户端中会保存三个定时器，分别用来控制租期更新，租期重绑定和租期失效。DHCP服务器为DHCP客户端分配IP地址时会指定三个定时器的值。如果DHCP服务器没有指定定时器的值，DHCP客户端会使用缺省值，缺省租期为1天。默认情况下，还剩下50%的租期时，DHCP客户端开始租约更新过程，DHCP客户端向分配IP地址的服务器发送DHCP请求报文来申请延长IP地址的租期。DHCP服务器向客户端发送DHCP确认报文，给予DHCP客户端一个新的租期。

## Slide 9: DHCP重绑定
DHCP客户端在租约期限到达87.5%时，还没收到服务器响应，会申请重绑定IP。
DHCP Request (单播)
DHCP Request (广播)
DHCP ACK/NAK (单播 )
①
②
50% 租约剩余
12.5% 租约剩余
③
DHCP服务器
主机A
Notes: DHCP客户端发送DHCP请求报文续租时，如果DHCP客户端没有收到DHCP服务器的DHCP应答报文。默认情况下，重绑定定时器在租期剩余12.5%的时候超时，超时后，DHCP客户端会认为原DHCP服务器不可用，开始重新发送DHCP请求报文。网络上任何一台DHCP服务器都可以应答DHCP确认或DHCP非确认报文。
如果收到DHCP确认报文，DHCP客户端重新进入绑定状态，复位租期更新定时器和重绑定定时器。如果收到DHCP非确认报文，DHCP客户端进入初始化状态。此时，DHCP客户端必须立刻停止使用现有IP地址，重新申请IP地址。

## Slide 10: IP地址释放
如果IP租约到期前都没有收到服务器响应，客户端停止使用此IP地址。
如果DHCP客户端不再使用分配的IP地址，也可以主动向DHCP服务器发送DHCP RELEASE报文，释放该IP地址。
DHCP Release
DHCP 服务器
主机A
Notes: 租期定时器是地址失效进程中的最后一个定时器，超时时间为IP地址的租期时间。如果DHCP客户端在租期失效定时器超时前没有收到服务器的任何回应，DHCP客户端必须立刻停止使用现有IP地址，发送DHCP Release报文，并进入初始化状态。然后，DHCP客户端重新发送DHCP发现报文，申请IP地址。

## Slide 11: DHCP接口地址池配置
G0/0/0
10.1.1.1/24
DHCP服务器
主机A
[Huawei]dhcp enable
[Huawei]interface GigabitEthernet0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]dhcp select interface
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]dhcp server dns-list 10.1.1.2
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]dhcp server excluded-ip-address 10.1.1.2
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]dhcp server lease day 3
Notes: DHCP支持配置两种地址池，包括全局地址池和接口地址池。
dhcp enable命令用来使能DHCP功能。在配置DHCP服务器时，必须先执行dhcp enable命令，才能配置DHCP的其他功能并生效。
dhcp select interface命令用来关联接口和接口地址池，为连接到接口的主机提供配置信息。在本示例中，接口GigabitEthernet 0/0/0被加入接口地址池中。
dhcp server dns-list命令用来指定接口地址池下的DNS服务器地址。
dhcp server excluded-ip-address命令用来配置接口地址池中不参与自动分配的IP地址范围。
dhcp server lease命令用来配置DHCP服务器接口地址池中IP地址的租用有效期限功能。缺省情况下，接口地址池中IP地址的租用有效期限为1天。

## Slide 12: 配置验证
  [Huawei]display ip pool
  Pool-name : GigabitEthernet0/0/0
  Pool-No : 0
  Position : Interface Status : Unlocked
  Gateway-0 : 10.1.1.1
  Mask : 255.255.255.0
  VPN instance : --
  IP address Statistic
  Total :253
  Used :1 Idle :252
  Expired :0 Conflict :0 Disable :1
Notes: 每个DHCP服务器可以定义一个或多个全局地址池和接口地址池。本例中执行display ip pool命令查看接口地址池的属性。display信息中包含地址池的IP地址范围，还包括IP网关，子网掩码等信息。

## Slide 13: DHCP全局地址池配置
G0/0/1
1.1.1.1/24
DHCP服务器
主机A
[Huawei]dhcp enable
[Huawei]ip pool pool2
Info: It's successful to create an IP address pool.
[Huawei-ip-pool-pool2]network 1.1.1.0 mask 24
[Huawei-ip-pool-pool2]gateway-list 1.1.1.1
[Huawei-ip-pool-pool2]lease day 10
[Huawei-ip-pool-pool2]quit
[Huawei]interface GigabitEthernet0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]dhcp select global
Notes: 在本示例中，配置了一个DHCP全局地址池。
ip pool命令用来创建全局地址池。
network命令用来配置全局地址池下可分配的网段地址。
gateway-list命令用来配置DHCP服务器全局地址池的出口网关地址。
lease命令用来配置DHCP全局地址池下的地址租期。缺省情况下，IP地址租期是1天。
dhcp select global命令用来使能接口的DHCP服务器功能。

## Slide 14: 配置验证
  [Huawei]display ip pool
  -------------------------------------------------------------
  Pool-name : pool2
  Pool-No : 0
  Position : Local Status : Unlocked
  Gateway-0 : 1.1.1.1
  Mask : 255.255.255.0
  VPN instance : --
  IP address Statistic
  Total :253
  Used :1 Idle :252
  Expired :0 Conflict :0 Disable :0
Notes: display ip pool命令可以查看全局IP地址池信息。管理员可以查看地址池的网关、子网掩码、IP地址统计信息等内容，监控地址池的使用情况，了解已分配的IP地址数量，以及其他使用统计信息。

## Slide 15
  地址池中的哪些IP地址一般会被保留?
  DHCP服务器的IP地址租期默认是多久?
Notes: 在IP地址池中，应该排除分配给DNS等服务器的IP地址，DHCP服务器接口的IP地址等，避免IP地址冲突。
默认的IP地址租期是86400秒，即一天。

## Slide 16: FTP原理与配置

## Slide 17
FTP是用来传送文件的协议。使用FTP实现远程文件传输的同时，还可以保证数据传输的可靠性和高效性。
Notes: 安全声明：
为简化问题说明，本课程以FTP为例来描述相关技术。设备支持通过FTP协议、TFTP及SFTP传输文件。使用FTP、TFTP、SFTP v1协议存在安全风险，建议您使用SFTP v2方式进行文件操作。

## Slide 18
学完本课程后，您将能够：
  掌握FTP的工作原理
  掌握FTP的基本配置

## Slide 19: FTP的应用
FTP 提供了一种在服务器和客户机之间上传和下载文件的有效方式。
FTP 客户端
FTP 服务器
VRP
FTP客户端
FTP 服务器
日志文件
配置文件
Notes: 在企业网络中部署一台FTP服务器，将网络设备配置为FTP客户端，则可以使用FTP来备份或更新VRP文件和配置文件。也可以把网络设备配置为FTP服务器，将设备的日志文件保存到某台主机上方便查看。

## Slide 20: FTP传输模式
传输模式定义了数据在客户端和服务器之间传输时的格式。
传输模式
ASCII 模式
二进制模式
Notes:   FTP传输数据时支持两种传输模式：ASCII模式和二进制模式。
  ASCII模式用于传输文本。发送端的字符在发送前被转换成ASCII码格式之后进行传输，接收端收到之后再将其转换成字符。二进制模式常用于发送图片文件和程序文件。发送端在发送这些文件时无需转换格式，即可传输。

## Slide 21: FTP配置
[Huawei]ftp server enable
[Huawei]set default ftp-directory flash:/
FTP 客户端
FTP 服务器
172.16.1.1/24
Notes: ARG3系列路由器和X7系列交换机均可提供FTP功能。
执行ftp server enable命令使能FTP功能。
执行set default ftp-directory命令设置FTP用户的默认工作目录。

## Slide 22: FTP配置
FTP 服务器
[Huawei]aaa
[Huawei-aaa]local-user huawei password cipher huawei12
[Huawei-aaa]local-user huawei service-type ftp
[Huawei-aaa]local-user huawei ftp-directory flash:/
[Huawei-aaa]local-user huawei access-limit 200
[Huawei-aaa]local-user huawei idle-timeout 0 0
[Huawei-aaa]local-user huawei privilege level 3
FTP 客户端
172.16.1.1/24
Notes: 在配置FTP服务器时，可以使用AAA为每个用户分别配置登录账号和访问权限。
aaa命令用来进入AAA视图。
local-user user-name { access-limit max-number | ftp-directory directory | idle-timeout minutes [ seconds ] | password cipher password [ opt ] | privilege level level | state {active | block } } *命令用来创建本地用户，并配置本地用户的各项参数。
user-name指定用户名。
local-user huawei service-type ftp命令用来配置本地用户的接入类型为ftp。
ftp-directory指定FTP用户可访问的目录。如果不配置FTP用户可访问的目录，则FTP用户无法登录设备。
access-limit指定用户名可建立的最大连接数目。
idle-timeout指定用户的闲置超时时间。
privilege level指定用户的优先级。

## Slide 23: FTP配置
<Huawei>ftp 172.16.1.1
Trying 172.16.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 172.16.1.1.
220 FTP service ready.
User(172.16.1.1:(none)):huawei
331 Password required for huawei.
Enter password:
230 User logged in.
[ftp]binary
200 Type set to I.
[ftp]get vrp.cc
172.16.1.2/24
FTP 服务器
FTP 客户端
172.16.1.1/24
Notes: ftp命令用来与远程FTP服务器建立控制连接，并进入FTP客户端视图。
binary命令用来在设备作为FTP客户端时设置文件传输方式为Binary模式，又称二进制模式。
缺省情况下，文件传输方式为ASCII模式。
get命令用来从远程FTP服务器下载文件并保存在本地。

## Slide 24
  FTP服务默认使用服务器哪些端口?
  用户反馈没有权限去访问FTP服务器上的目录，应该如何解决?
Notes: FTP服务器需要开启TCP的21号端口来建立控制连接，20号端口来建立数据连接。
如果用户无权访问任何工作目录，则需要定义一个默认的FTP目录。执行set default ftp-directory <directory location>命令建立默认目录。

## Slide 25: Telnet原理与配置

## Slide 26: Telnet应用场景
Telnet可以通过终端对本地和远程的网络设备进行集中管理。
Telnet 客户端
本地配置环境
Telnet 服务器
Telnet 服务器
Telnet 客户端
远程配置环境
Notes: Telnet提供了一个交互式操作界面，允许终端远程登录到任何可以充当Telnet服务器的设备。Telnet用户可以像通过Console口本地登录一样对设备进行操作。远端Telnet服务器和终端之间无需直连，只需保证两者之间可以互相通信即可。通过使用Telnet，用户可以方便的实现对设备进行远程管理和维护。

## Slide 27: Telnet连接
Telnet服务器
Telnet客户端和服务器基于TCP连接来传输命令。
Telnet客户端
伪终端驱动
TCP/IP
终端驱动
TCP/IP
TCP
Notes: Telnet以客户端/服务器模式运行。Telnet基于TCP协议，服务器端口号默认是23，服务器通过该端口与客户端建立Telnet连接。

## Slide 28: 认证模式
认证模式 | 描述
AAA | AAA 认证
Password | 登录时只通过密码实现认证
Notes: 在配置Telnet登录用户界面时，必须配置认证方式，否则用户无法成功登录设备。
Telnet认证有两种模式：AAA模式，密码模式。
当配置用户界面的认证方式为AAA时，用户登录设备时需要首先输入登录用户名和密码才能登录。
当配置用户界面的认证方式为password时，用户登录设备时需要首先输入登录密码才能登录。

## Slide 29: Telnet配置
Telnet 客户端
10.1.1.1/24
Telnet 服务器
10.1.1.2/24
Ethernet 2/0/0
[Huawei]interface Ethernet 2/0/0
[Huawei-Ethernet2/0/0]ip address 10.1.1.1 24
[Huawei]user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4]authentication-mode password
[Huawei-ui-vty0-4]set authentication password cipher
Enter Password(<8-128>): huawei12
Notes: 网络设备作为Telnet服务器，通常使用密码认证机制来认证连接到VTY接口的用户。
VTY（Virtual Type Terminal）是网络设备用来管理和监控通过Telnet方式登录的用户的界面。网络设备为每个Telnet用户分配一个VTY界面。缺省情况下，ARG3系列路由器支持的Telnet用户最大数目为5个，VTY 0 4的含义是VTY0，VTY1，VTY2，VTY3，VTY4。如果需要增加Telnet用户的登录数量，可以使用user-interface maximum-vty命令来调整VTY界面的数量。
执行authentication-mode password命令，可以配置VTY通过密码对用户进行认证。
注：不同VRP版本执行set authentication password cipher命令有差异：有些平台需要回车后输入密码，另外一些平台可直接在命令后输入密码。故在操作具体产品时请查阅相应VRP产品文档。

## Slide 30: Telnet配置
Telnet 客户端
10.1.1.1/24
Telnet 服务器
10.1.1.2/24
Ethernet 2/0/0
<Host>telnet 10.1.1.1
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1 ...
Login authentication
Password:
Info: The max number of VTY users is 10, and the number
of current VTY users on line is 1.
The current login time is 2013-04-19 16:32:00.
<Huawei>
Notes: 远端设备配置为Telnet服务器之后，可以在客户端上执行telnet命令来与服务器建立Telnet连接。客户端会收到需要认证相关的提示信息，用户输入的认证密码需要匹配Telnet服务器上保存的密码。认证通过之后，用户就可以通过Telnet远程连接到Telnet服务器上，在本地对远端的设备进行配置和管理。