## Slide 1: VLAN间路由

## Slide 2
部署了VLAN的传统交换机不能实现不同VLAN间的二层报文转发，因此必须引入路由技术来实现不同VLAN间的通信。VLAN路由可以通过二层交换机配合路由器来实现，也可以通过三层交换机来实现。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  掌握VLAN路由的应用场景
  掌握VLAN路由的工作原理
  掌握VLAN路由的基本配置

## Slide 4: VLAN的局限性
VLAN在分割广播域的同时也限制了不同VLAN间的主机进行二层通信的能力。
VLAN 100
SWA
VLAN 200
Notes: VLAN隔离了二层广播域，也严格地隔离了各个VLAN之间的任何二层流量，属于不同VLAN的用户之间不能进行二层通信。

## Slide 5: VLAN路由-每个VLAN一个物理连接
在二层交换机上配置VLAN，每一个VLAN使用一条独占的物理链路连接到路由器的一个接口上。
SWA
RTA
主机A
主机B
VLAN 2
VLAN 3
Notes: 因为不同VLAN之间的主机是无法实现二层通信的，所以必须通过三层路由才能将报文从一个VLAN转发到另外一个VLAN。
解决VLAN间通信问题的第一种方法是：在路由器上为每个VLAN分配一个单独的接口，并使用一条物理链路连接到二层交换机上。当VLAN间的主机需要通信时，数据会经由路由器进行三层路由，并被转发到目的VLAN内的主机，这样就可以实现VLAN之间的相互通信。
然而，随着每个交换机上VLAN数量的增加，这样做必然需要大量的路由器接口，而路由器的接口数量是极其有限的。并且，某些VLAN之间的主机可能不需要频繁进行通信，如果这样配置的话，会导致路由器的接口利用率很低。因此，实际应用中一般不会采用这种方案来解决VLAN间的通信问题。

## Slide 6: VLAN路由-单臂路由
将交换机和路由器之间的链路配置为Trunk链路，并且在路由器上创建子接口以支持VLAN路由。
主机A
SWA
主机B
Trunk
G0/0/1.1
G0/0/1.2
VLAN 2
VLAN 3
GW:192.168.2.254
GW:192.168.3.254
RTA
192.168.2.254
192.168.3.254
RTA
Notes: 解决VLAN间通信问题的第二种方法是：
在交换机和路由器之间仅使用一条物理链路连接。在交换机上，把连接到路由器的端口配置成Trunk类型的端口，并允许相关VLAN的帧通过。在路由器上需要创建子接口，逻辑上把连接路由器的物理链路分成了多条。一个子接口代表了一条归属于某个VLAN的逻辑链路。配置子接口时，需要注意以下几点：
必须为每个子接口分配一个IP地址。该IP地址与子接口所属VLAN位于同一网段。
需要在子接口上配置802.1Q封装，来剥掉和添加VLAN Tag，从而实现VLAN间互通。
在子接口上执行命令arp broadcast enable使能子接口的ARP广播功能。
本例中，主机A发送数据给主机B时，RTA会通过G0/0/1.1子接口收到此数据，然后查找路由表，将数据从G0/0/1.2子接口发送给主机B，这样就实现了VLAN2和VLAN3之间的主机通信。

## Slide 7: VLAN路由-三层交换
为每个VLAN创建一个VLANIF接口作为网关。
主机A
主机D
主机B
主机C
VLAN 2
VLAN 3
GW:192.168.2.254
GW:192.168.3.254
GW:192.168.2.254
GW:192.168.3.254
VLANIF 2: 192.168.2.254/24
VLANIF 3: 192.168.3.254/24
SWA
Notes: 解决VLAN间通信问题的第三种方法是：
在三层交换机上配置VLANIF接口来实现VLAN间路由。如果网络上有多个VLAN，则需要给每个VLAN配置一个VLANIF接口，并给每个VLANIF接口配置一个IP地址。用户设置的缺省网关就是三层交换机中VLANIF接口的IP地址。

## Slide 8: 配置单臂路由
主机A
SWA
RTA
主机B
G0/0/1
VLAN 2
VLAN 3
[SWA]vlan batch 2 3
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 2 3
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 2
[SWA-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 3
192.168.3.1/24
192.168.2.1/24
G0/0/2
G0/0/3
G0/0/1
Notes: 执行port link-type trunk命令，配置SWA的G0/0/1端口为Trunk类型的端口。
执行port trunk allow-pass vlan 2 3命令，配置SWA的G0/0/1端口允许VLAN 2和VLAN 3的数据通过。

## Slide 9: 配置单臂路由
G0/0/1.1
G0/0/1.2
[RTA]interface GigabitEthernet0/0/1.1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.1]dot1q termination vid 2
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.1]ip address 192.168.2.254 24
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.1]arp broadcast enable
[RTA]interface GigabitEthernet0/0/1.2
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.2]dot1q termination vid 3
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.2]ip address 192.168.3.254 24
[RTA-GigabitEthernet0/0/1.2]arp broadcast enable
192.168.2.254/24
192.168.3.254/24
主机A
SWA
RTA
主机B
G0/0/1
VLAN 2
VLAN 3
192.168.3.1/24
192.168.2.1/24
G0/0/2
G0/0/3
Notes: interface interface-type interface-number.sub-interface number命令用来创建子接口。sub-interface number代表物理接口内的逻辑接口通道。
dot1q termination vid命令用来配置子接口dot1q封装的单层VLAN ID。缺省情况，子接口没有配置dot1q封装的单层VLAN ID。本命令执行成功后，终结子接口对报文的处理如下：接收报文时，剥掉报文中携带的Tag后进行三层转发。转发出去的报文是否带Tag由出接口决定。发送报文时，将相应的VLAN信息添加到报文中再发送。
arp broadcast enable命令用来使能终结子接口的ARP广播功能。缺省情况下，终结子接口没有使能ARP广播功能。终结子接口不能转发广播报文，在收到广播报文后它们直接把该报文丢弃。为了允许终结子接口能转发广播报文，可以通过在子接口上执行此命令。

## Slide 10: 配置验证
  Host A>ping 192.168.3.1
  Ping 192.168.3.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
  From 192.168.3.1: bytes=32 seq=1 ttl=127 time=15 ms
  From 192.168.3.1: bytes=32 seq=2 ttl=127 time=15 ms
  From 192.168.3.1: bytes=32 seq=3 ttl=127 time=32 ms
  From 192.168.3.1: bytes=32 seq=4 ttl=127 time=16 ms
  From 192.168.3.1: bytes=32 seq=5 ttl=127 time=31 ms
  --- 192.168.3.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 15/21/32 ms
Notes: 配置完成单臂路由后，可以使用ping命令来验证主机之间的连通性。如上所示，VLAN2中的主机A(IP地址：192.168.2.1）可以Ping通VLAN3中的主机B(IP地址：192.168.3.1)。

## Slide 11: 配置三层交换
主机A
SWA
主机B
VLAN 2
VLAN 3
192.168.2.2/24
192.168.3.2/24
G0/0/1
G0/0/2
[SWA]vlan batch 2 3
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
VLANIF 2: 192.168.2.254/24
VLANIF 3: 192.168.3.254/24
Notes: 在三层交换机上配置VLAN路由时，首先创建VLAN，并将端口加入到VLAN中。

## Slide 12: 配置三层交换
主机A
SWA
主机B
VLAN 2
VLAN 3
192.168.2.2/24
192.168.3.2/24
G0/0/1
G0/0/2
[SWA]interface vlanif 2
[SWA-Vlanif2]ip address 192.168.2.254 24
[SWA-Vlanif2]quit
[SWA]interface vlanif 3
[SWA-Vlanif3]ip address 192.168.3.254 24
[SWA-Vlanif3]quit
VLANIF 2: 192.168.2.254/24
VLANIF 3: 192.168.3.254/24
Notes: interface vlanif vlan-id命令用来创建VLANIF接口并进入到VLANIF接口视图。vlan-id表示与VLANIF接口相关联的VLAN编号。VLANIF接口的IP地址作为主机的网关IP地址，和主机的IP地址必须位于同一网段。

## Slide 13: 配置验证
  Host A>ping 192.168.3.2
  Ping 192.168.3.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
  From 192.168.3.2: bytes=32 seq=1 ttl=127 time=15 ms
  From 192.168.3.2: bytes=32 seq=2 ttl=127 time=15 ms
  From 192.168.3.2: bytes=32 seq=3 ttl=127 time=32 ms
  From 192.168.3.2: bytes=32 seq=4 ttl=127 time=16 ms
  From 192.168.3.2: bytes=32 seq=5 ttl=127 time=31 ms
  --- 192.168.3.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 15/21/32 ms
Notes: 配置三层交换后，可以用ping命令验证主机之间的连通性。如上所示，VLAN2中的主机A(IP地址：192.168.2.2）可以Ping通VLAN3中的主机B(IP地址：192.168.3.2)。

## Slide 14
  配置命令dot1q termination vid <vlan-id> 的目的是什么？
  配置单臂路由时，交换机连接路由器的接口需要哪些配置？
Notes: 1. dot1q termination vid vlan-id命令有两个功能。第一个功能是删除VLAN标签。接口在收到VLAN报文后，剥掉报文中携带的Tag后进行三层转发。第二个功能是添加VLAN标签。接口在发送报文时，将相应的VLAN信息添加到报文中再发送。
2. 必须把接口配置成Trunk口，并允许相应VLAN的数据通过。