## Slide 1: SNMP原理与配置

## Slide 2
随着网络技术的飞速发展，企业中网络设备的数量成几何级数增长，网络设备的种类也越来越多，这使得企业网络的管理变得十分复杂。
简单网络管理协议SNMP（ Simple Network Management Protocol ）可以实现对不同种类和不同厂商的网络设备进行统一管理，大大提升了网络管理的效率。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  掌握SNMP的基本概念
  掌握SNMP的基本配置

## Slide 4: SNMP应用场景
SNMP用来在网络管理系统NMS和被管理设备之间传输管理信息。
NMS
SNMP
Notes: SNMP是广泛应用于TCP/IP网络的一种网络管理协议。SNMP提供了一种通过运行网络管理软件NMS（Network Management System）的网络管理工作站来管理网络设备的方法。
SNMP支持以下几种操作：
NMS通过SNMP协议给网络设备发送配置信息。
NMS通过SNMP来查询和获取网络中的资源信息。
网络设备主动向NMS上报告警消息，使得网络管理员能够及时处理各种网络问题。

## Slide 5: SNMP架构
SNMP包括NMS，Agent和MIB等。
Agent是被管理设备中的一个代理进程。
MIB是一个数据库，它包含了被管理设备所维护的变量。
Agent
MIB
SNMP
Execute
Notify
被管理设备
NMS
Notes: NMS是运行在网管主机上的网络管理软件。网络管理员通过操作NMS，向被管理设备发出请求，从而可以监控和配置网络设备。
Agent是运行在被管理设备上的代理进程。被管理设备在接收到NMS发出的请求后，由Agent作出响应操作。Agent的主要功能包括：收集设备状态信息、实现NMS对设备的远程操作、向NMS发送告警消息。
管理信息库MIB（Management Information Base）是一个虚拟的数据库，是在被管理设备端维护的设备状态信息集。Agent通过查找MIB来收集设备状态信息。

## Slide 6: SNMP版本
版本 | 描述
SNMPv1 | 实现方便，安全性弱。
SNMPv2c | 有一定的安全性。 现在应用最为广泛。
SNMPv3 | 定义了一种管理框架，为用户提供了安全的访问机制。
Notes: SNMPv1：网管端工作站上的NMS与被管理设备上的Agent之间，通过交互SNMPv1报文，可以实现网管端对被管理设备的管理。SNMPv1基本上没有什么安全性可言。
SNMPv2c在继承SNMPv1的基础上，其性能、安全性、机密性等方面都有了大的改进。
SNMPv3是在SNMPv2基础之上增加、完善了安全和管理机制。SNMPv3体系结构体现了模块化的设计思想，使管理者可以方便灵活地实现功能的增加和修改。SNMPv3的主要特点在于适应性强，可适用于多种操作环境，它不仅可以管理最简单的网络，实现基本的管理功能，也可以提供强大的网络管理功能，满足复杂网络的管理需求。

## Slide 7: SNMPv1
Get-Request
Response
Get-Next Request
Response
Set-Request
Response
Trap
NMS
被管设备
Notes: SNMPv1定义了5种协议操作：
Get-Request：NMS从代理进程的MIB中提取一个或多个参数值。
Get-Next-Request：NMS从代理进程的MIB中按照字典式排序提取下一个参数值。
Set-Request：NMS设置代理进程MIB中的一个或多个参数值。
Response：代理进程返回一个或多个参数值。它是前三种操作的响应操作。
Trap：代理进程主动向NMS发送报文，告知设备上发生的紧急或重要事件。

## Slide 8: SNMPv2c
Get-Bulk Request
Response
Inform Request
Inform Response
NMS
被管设备
Notes: SNMPv2c新增了2种协议操作：
GetBulk：相当于连续执行多次GetNext操作。在NMS上可以设置被管理设备在一次GetBulk报文交互时，执行GetNext操作的次数。
Inform：被管理设备向NMS主动发送告警。与trap告警不同的是，被管理设备发送Inform告警后，需要NMS进行接收确认。如果被管设备没有收到确认信息则会将告警暂时保存在Inform缓存中，并且会重复发送该告警，直到NMS确认收到了该告警或者发送次数已经达到了最大重传次数。

## Slide 9: SNMPv3
加密的Response
Get-Request
Response
NMS
被管设备
带安全参数的Get-Request
Notes: SNMPv3的实现原理和SNMPv1/SNMPv2c基本一致，主要的区别是SNMPv3增加了身份验证和加密处理。
NMS向Agent发送不带安全参数的Get请求报文，向Agent获取安全参数等信息。
Agent响应NMS的请求，向NMS反馈所请求的参数。
NMS向Agent发送带安全参数的Get请求报文。
Agent对NMS发送的请求消息进行认证，认证通过后对消息进行解密，解密成功后，向NMS发送加密的响应。

## Slide 10: SNMP配置
NMS
RTA
G0/0/1
20.1.1.2/24
20.1.1.1/24
[RTA]snmp-agent
[RTA]snmp-agent sys-info version v2c
[RTA]snmp-agent trap enable
[RTA]snmp-agent trap source GigabitEthernet0/0/1
Notes: snmp-agent命令用来使能SNMP代理。
执行snmp-agent sys-info version [ [ v1 | v2c | v3 ] * | all ]命令可以配置SNMP系统信息，其中version [ [ v1 | v2c | v3 ] * | all ]指定设备运行的SNMP版本。缺省情况下，ARG3系列路由器支持SNMPv1，SNMPv2c，SNMPv3版本。
执行snmp-agent trap enable命令，可以激活代理向NMS发送告警消息的功能，这一功能激活后，设备将向NMS上报任何异常事件。另外，还需要指定发送告警通告的接口，本示例中指定的是与NMS相连的GigabitEthernet 0/0/1接口。

## Slide 11: 配置验证
[RTA]display snmp-agent sys-info
The contact person for this managed node:
R&D Shenzhen, Huawei Technologies Co., Ltd.
The physical location of this node:
Shenzhen China
SNMP version running in the system:
SNMPv2c
Notes: 执行display snmp-agent sys-info命令，可以查看系统维护的相关信息，包括设备的物理位置和SNMP版本。

## Slide 12
  配置SNMP时，默认的版本号是多少?
  代理进程Agent发送trap信息给NMS时，目的端口号是多少?
Notes: 华为ARG3系列路由器默认使能SNMP的所有版本（SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3）。
代理进程使用UDP协议向NMS发送告警消息，目的端口号为162。